## Slide 1: OTPORNOST MATERIJALA
OM20-P10
Strain I. Posavljak

## Slide 2: GERBEROVI GREDNI NOSAČI
Gerberovi gredni nosači (Gerberove grede) poznate su nam iz STATIKE (Mehanike I).
Ono što znamo kod ovih nosača je to da su statički određeni i da im je vrednost momenata savijanja u Gerberovim zglobovima, jednaka nuli (0).
Ono što još treba znati je to da se Gerberov zglob pri deformisanju Gerberove grede, ponaša kao elastični oslonac.

## Slide 3
Da bi se rešio problem deformisanja Gerberovih grednih nosača, potrebno je:
  Nosač rastaviti na podraspone (proste grede, grede sa prepustima i konzole),
  Zglobnoj poprečnoj sili YG kod jednog od podraspona dodeliti ulogu reakcije u elastičnom osloncu.
  Kod drugog, odgovarajućeg podraspona, poprečnoj sili YG dodeliti ulogu koncentrisane napadne sile.

## Slide 4
Gerberov gredni nosač sa zglobom G
PROSTA GREDA
GREDA SA PREPUSTOM
Ppoprečnoj sili YG dodeljena uloga koncentrisane napadne sile.
Poprečnoj sili YG dodeljena uloga reakcije u elastičnom osloncu.

## Slide 5
Primer nosača sa zglobovima G1 i G2
GREDA SA PREPUSTOM
PROSTA GREDA

## Slide 6
Prosta greda G2D
Greda sa prepustom G1CG2

## Slide 7
Greda sa prepustom ABG1

## Slide 8
Koristeći podatke o ugibima i nagibima prostih greda, konzola i greda sa prepustima, možemo doći do ugiba i nagiba koji nas interesuju kod Gerberovih greda.
Još nešto što treba uzeti u obzir odnosi se na Podraspone sa elastičnim osloncima.
Kod ovakvih podraspona treba uzeti u obzir izvesne rotacije.

## Slide 10
Slučaj “klackalice”
Pomeranje od svih opterećenja koja deluju na gredu G1CG2 .

## Slide 11: SAVIJANJE – STATIČKI NEODREĐENI PROBLEMI
Sve što smo do sada u vezi sa savijanjem izučavali odnosilo se na statički određene probleme.
Ovoga puta prelazimo na statički neodređene probleme grednih nosača izloženih čistom savijanju ili savijanju silama.
Sva opterećenja će i dalje pripadati jenoj ravni (yz ravni).

## Slide 12
U okviru ovog izlaganja srešćemo se sa grednim nosačima:
  Sa jednim rasponom i dopuštenim podužnim pomeranjem,
  Sa jednim rasponom i sprečenim podužnim pomeranjem i sa
  Neprekidnim nosačima sa više raspona.
Uopštavanja radi uvedimo sledeće iznake: S i .
Pod S/ krije se koncentrisana sila/linijsko pomeranje (translacija) ili koncentrisani moment/ugaono pomeranje (rotacija).

## Slide 13: Gredni nosač sa jednim rasponom i dopuštenim podužnim pomeranjem
Primer grednog nosača sa dopuštenim podužnim pomeranjem
Ovaj neodređeni problem može se rešiti uklanjanjem suvišnih oslonaca.
Ovde je uklonjen oslonac B i za suvišnu nepoznatu veličinu uzeta reakcija

## Slide 14
Suvišnu nepoznatu veličinu
Odredili bismo iz uslova pomeranja kraja konzole

## Slide 15
Umetanje zgloba je drugi način rešavanja neodređenosti ovog grednog nosača.
Na mestu ukleštenja umetnut je zglob, a za suvišnu nepoznatu veličinu uzet reaktivni moment
koji se određuje iz uslova da je nagib na mestu ukleštenja jednak nuli (0)

## Slide 16
Zglob se može umetnuti na bilo koje mesto i tako se na mnogo načina ovaj neodređen nosač može pretvoriti u određen.
Prema ovoj slici, za ovako umetnuti zglob, suvišna nepoznata je moment S koji kod statički neodređenog nosača stvarno postoji i koji bi se odredio iz uslova da da na mestu umetnutog zgloba imamo nagibe:

## Slide 17: Gredni nosač sa jednim rasponom i sprečenim podužnim pomeranjem
Prvi slučaj grednog nosača sa sprečenim podužnim pomera-njem
Ovakav gredni nosač, realno je 1x statički neodređen, međutim, zbog toga što su podužne komponente reakcija zanemarivo male u odnosu na poprečne, nosač se bez njih pretvara u statički određen.

## Slide 18
Zanemarivanjem horizontalnih komponenti reakcija, sa satički neodređenog problema, prelazi se na statički određen problem.

## Slide 19
Drugi slučaj grednog nosača sa sprečenim podužnim pome-ranjem
U ovom slučaju podužne komponente reakcija ne smemo zanemariti.
Suvišna nepoznata veličina je
koja se može odrediti iz uslova da je podužno pomeranja oslonca B

## Slide 20
Treći slučaj grednog nosača sa sprečenim podužnim pomera-njem
Gredni nosač je 3x statički neodređen
Suvišne nepoznate veličine
odredićemo iz uslova pomeranja kraja konzole
NAPOMENA: Horizontalne reakcije su zanemarene.

## Slide 21
Dopunski uslovi:
NAPOMENA: Horizontalne reakcije su zanemarene.

## Slide 22
Četvrti slučaj grednog nosača sa sprečenim podužnim pome-ranjem
Gredni nosač je 3x statički neodređen
Suvišne nepoznate veličine
odredićemo iz uslova pomeranja kraja konzole

## Slide 23
Gredni nosač uklešten na oba kraja i opterećen koncentrisanom silom
Ovaj problem ćemo rešiti tako što ćemo ukloniti ukleštenje i zameniti ih sa momentima
Dopunski uslovi su:

## Slide 27
Saglasno principu superpozicije, za ukupne reakcije u osloncima možemo napisati da iznose:

## Slide 28
Gredni nosač uklešten na oba kraja opterećen ravnomerno raspodeljenim opterećenjem q
Ovaj problem ćemo rešiti tako što ćemo umetanjem zglobova i dodavanjem momenata:
Dopunski uslovi su:

## Slide 31
Gredni nosač sa elastičnim osloncem
Dopunski uslov:
c – koeficijent elastičnosti opruge (recipročna vrednost koeficijenta krutosti opruge k)

## Slide 32
Gredni nosači sa više raspona (neprekidni gredni nosači)
Problem se može rešiti uklanjanjem suvišnih oslonaca!

## Slide 33
odredićemo iz uslova pomeranja
Suvišne nepoznate veličine
U slučaju opružnih elastičnih oslonaca i-to pomeranje iznosi
ci ... Koeficijent elastičnosti odgovarajuće opruge

## Slide 34
Problem se može rešiti i umetanjem zglobova!

## Slide 35
odredićemo iz uslova jednakosti nagiba sa obe strane zgloba
Momente kao suvišne nepoznate veličine

## Slide 36
Ako se iz posmatranog neprekidnog nosača izdvoje dva susedna raspona koja se zatim razdvoje na zajedničkom osloncu, onda se može primeniti uslov:

## Slide 38
Ovo je obrazac tri momenta (Klapejronov obrazac) koji se ispisuje za sve k=1,...,K (K=N2), što daje N2 jednačine sa po tri nepoznata momenta po čemu je i obrazac dobio ime.

## Slide 39: KOSO SAVIJANJE
U opštem slučaju savijanja, ravan dejstva opterećenja može zaklapati proizvoljan ugao sa glavnim težišnim osama inercije.
Takav slučaj savijanja zovemo koso savijanje.
Pri razmatranju kosog savijanja ostajemo na istim pretpostavkama koje su važile i u slučaju savijanja oko glavnih težišnih osa inercije.

## Slide 40
Koso savijanje delimo na:
  Čisto i
  poprečno.

## Slide 41
Primer 1: Čisto koso savijanje
p
M  p
Elastična linija: Ravna (kružni luk).

## Slide 42
Primer 2: Poprečno koso savijanje
Elastična linija: Ravna kriva.

## Slide 43
Primer 3: Koso savijanje silom F (L-profilna konzola)

## Slide 44
Primer 4: Koso savijanje silom F (konzola pravougaonog poprečnog preseka)

## Slide 45
Koso savijanje se može posmatrati kao savijanje oko jedne i druge glavne težišne ose poprečnog preseka.
Zadržimo se na kosom savijanju grede proizvoljnog poprečnog preseka.
Glavne težišne ose (1) i (2) označićemo sa (u) i (v).
Ugao koji trag ravni opterećenja s-s zaklapa sa težišnom osom 1, odnosno u, označićemo sa .
Odgovarajući vektor momenta savijanja M mora biti upravan na trag ravni opterećenja.

## Slide 46
M/M  (s-s)
Proizvoljni poprečni presek grede izložene kosom savijanju

## Slide 47: Normalni naponi pri kosom savijanju

## Slide 48
Konačan izraz za normalne napone izazvane kosim savijanjem

## Slide 49: Koso savijanje – Neutralna osa
Neutralna osa je skup tačaka u kojima je normalni napon jednak nuli (0)
Normalni napon je jednak nuli (0) za
Jednačina neutralne ose

## Slide 50: Čvrstoća koso savijene grede
Jednaka otpornost na zatezanje i pritisak
Različita otpornost na zatezanje i pritisak

## Slide 51: Postupak proračuna greda izloženih kosom savijanju
Izračunati glavne težišne momente inercije.
Odrediti pravce glavnih težišnih osa.
Odrediti poprečni presek sa najvećim momentom savijanja.
U tom preseku odrediti položaj neutralne ose.
Odrediti tačke koje su najudaljenije od neutralne ose i nacrtati dijagram raspodele napona po poprečnom preseku.
Proveriti čvrstoću.

## Slide 52
Savijanje praćeno aksijalnim opterećenjem
Primer savijanja praćenog aksijalnim opterećenjem

## Slide 53
Primer 3: Primer prostornog savijanja
Elastična linija: Prostorna kriva.
Prostorno savijanje

## Slide 54
Kod prostornog savijanja, posebno interesantne presečne veličine su:
Prostorno savijanje je kombinacija dva ravna savijanja: Savijanja oko x i savijanja oko y ose.
Normalni naponi pri prostornom savijanju.

## Slide 55
Uslov čvrstoće pri prostornom savijanju:
Slučaj kružnog poprečnog preseka
Ovo je ekvivalentni presečni moment savijanja !
Uslov čvrstoće:

## Slide 56: EKSCENTRIČNO ZATEGNUTI ILI PRITISNUTI ŠTAPOVI
U poglavlju koje se odnosilo na podužno ili aksijalno naprezanje štapova razmatrali smo štapove kod kojih su opterećenja delovala duž težišne linije poprečnih preseka.
Ovo nam je dozvolilo da usvojimo pretpostavku o ravnomernoj raspodeli normalnih napona po celom poprečnom preseku.

## Slide 57
U praksi se mogu sresti delovi konstrukcija kod kojih je opterećenje paralelno podužnoj osi i u odnosu na nju ekscentrično pomereno.

## Slide 58
Ekscentrično opterećena stubna bušilica

## Slide 59
Ekscentrično opterećeni elementi polužnih mehanizama

## Slide 60: Ekscentrično zategnuti ili pritisnuti štapovi – Normalni naponi
Štap proizvoljnog poprečnog preseka štapa može biti opterećen zateznom ili pritisnom silom F.
Glavne težišne ose poprečnog preseka označimo sa u i v.
Napadnu tačku zatezne, odnosno pritisne sile označimo sa N0 (u0 , v0).

## Slide 61
Slučaj ekscentričnog zatezanja/pritiska
Da bi se rešio problem ekscentričnog zatezanja ili ekscentričnog pritiska, sila F se redukuje na težište poprečnog preseka.

## Slide 62
Pri redukovanju sile na težište poprečnog preseka dobija se podužna sila i spreg koji izaziva čisto koso savijanje.
Pogodno je moment sprega razložiti na dve komponente, Mu i Mv , koje savijaju oko glavnih težišnih osa.
Gornji znak odnosi se na zatezanje, a donji na pritisak

## Slide 63
Redukcijom ekscentrične zatezne ili pritisne sile iz napadne tačke u težište poprečnog preseka dobijamo složeno naprezanje koje se sastoji od:
  Podužnog (aksijalnog) naprezanja i
  Dva savijanja oko glavnih težišnih osa.
Prema principu nezavisnosti opterećenja, može se napisati da podužna sila u štapu izaziva napon

## Slide 64
Napon od momenata savijanja iznosi:

## Slide 65
Napon  od složenog naprezanja, jednak je zbiru napona (F) i napona (Mu , Mv)

## Slide 66
A ................ Površina poprečnog preseka
iu , iv .......... Glavni poluprečnici inercije
F ................ Zatezna (pritisna) sila
N(u0 , v0) .... Napadna tačka sile
(u,v) ........... Koordinate tačke u kojoj se
traži napon.

## Slide 67: Ekscentrično zategnuti ili pritisnuti štapovi – Neutralna osa
Linija koja spaja tačke u kojima je vrednost normalnog napona jednaka nuli (0)
je neutralna osa.
Normalni napon je jednak nuli (0) za
Jednačina neutralne ose

## Slide 68
Jednačina neutralne ose (segmentni oblik)
Položaj neutralne ose u odnosu na napodnu tačku sile

## Slide 69
Neutralna osa deli poprečni presek na dva dela, na zategnuti i pritisnuti deo.
Neutralna osa uvek prolazi kroz kvadrant suprotan kvadrantu u kojem je napadna tačka zatezne (pritisne) sile.
Zavisno od položaja napadne tačke, dijagram raspodele normalnih napona u poprečnom preseku može imati različite oblike.
Položaji neutralnih osa u odnosu na napadnu tačku sile, sa raspodelom napona, dati su na narednim slikama.

## Slide 70
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona
Položaj napadne tačke N0 proizvoljan.
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona
Napadna tačka N0 na glavnoj težišnoj osi v.

## Slide 71
Napadna tačka N0 na glavnoj težišnoj osi u.
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona
Napadna tačka N0 izvan preseka.

## Slide 72
Posseban položaj napadne tačke N0 .
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona
Poseban položaj napadne tačke N0 .

## Slide 73
N0 i težište se podudaraju.
Položaj neutralne ose i dijagram raspodele napona

## Slide 74: Ekscentrično zategnuti ili pritisnuti štapovi – Čvrstoća
Maksimalni normalni napon je u najudaljenijim tačkama od neutralne ose i mera je čvrstoće ekscentrično zategnutih (pritisnutih) štapova.
Uslov čvrstoće:

## Slide 75
Kod krtih ili srednje plastičnih i krtih materijala dozvoljeni naponi na zatezanje de i pritisak dc se razlikuju
Obično je
Zbog ovoga se moraju proveriti naponi u najudaljenijim tačkama od neutralne ose, tj. treba da naponi u najudaljenijim tačkama zadovolje uslove čvrstoće:

## Slide 76: Ekscentrično zategnuti ili pritisnuti štapovi – Jezgro preseka
Pitanje: Gde se nalaze napadne tačke za koje bi napon po celom preseku imao isti znak?
U traganju za odgovorom dovoljno se zadržati na graničnom slučaju jer tada problem postaje inverzan problemu određivanja neutralne ose za poznatu napadnu tačku.

## Slide 77
Povučemo nj (j=1,2,3,...) tangenti poprečnog preseka sa odsečcima na glavnim težišnim osama, aj i bj .

## Slide 78
Uz određivanje jezgra preseka
Uzima se onoliko tangenti koliko je potrebno da tačke Nj (j=1,2,3,...) čine vrhove zatvorenog poligona koji se zove jezgro preseka (najmanje 3 tangente).
Jednačina neutralne ose (segmentni oblik)