## Slide 1: OTPORNOST MATERIJALA
OM22-P2
Strain I. Posavljak

## Slide 2: ZATEZANJE I PRITISAK
U slučaju zatezanja ili pritiska, sva spoljašnja opterećenja kod pravolinijskih elemenata konstrukcija (štapova), svode se na podužnu osu i u njihovim poprečnim presecima izazivaju samo presečne normalne sile.
2.1. Uvod u zatezanje i pritisak

## Slide 3
Sl. 2.1 Primeri elemenata konstrukcija izloženih zatezanju/pritisku: deo zatege (a), stablo zavrtnja (b), stablo klipa hidraulične dizalice (c) i štapovi rešetke (d)

## Slide 4: 2.2. Deformacije i naponi štapova izloženih zatezanju i pritisku
Analizu zatezanja i pritiska štapova, izvršićemo na bazi osnovnih pretpostavki Otpornosti materijala, ali i na bazi dodatnih pretpostavki u vezi sa:
  poprečnim presecima,
  deformacijama i
  naponima.

## Slide 5
Pretpostavka o poprečnim presecima – Poprečni preseci štapova koji su pre opterećenja ravni i normalni na podužnu osu, usled opterećenja na zatezanje ili pritisak, sa promenjenim rastojanjem i poprečno umanjeni ili uvećani, i dalje ostaju ravni i normalni na podužnu osu.
Ovo je Bernulijeva pretpostavka o ravnim poprečnim presecima (Jacob Bernoulli, 1645–1705, švajcarski matematičar i naučnik).

## Slide 6
Sl. 2.2 Gumeni pravolinijski element (gumeni štap) sa ucrtanom mrežom međusobno normalnih linija

## Slide 7
Sl. 2.3 Dvodimenzionalna projekcija gumenog štapa oslobođenog od opterećenja (a) i izloženog zatezanju (b)

## Slide 8
Pretpostavka o deformacijama – Razmotrimo pravolinijski element sa prethodne slike kao skup podužnih vlakana naznačene dužine l.
Sva ta vlakna bi se usled zatezanja/pritiska jednako izdužila/skratila za neko l.
Zato se može pretpostaviti da za podužne deformacije ez vredi sledeći izraz:

## Slide 9
Osim podužnih deformacija, u posmatranom pravolinijskom elementu bi se zbog umanjenja/uvećanja poprečnih preseka, izazvanog zatezanjem/pritiskom, pojavile i poprečne deformacije ex i ey.

## Slide 10
Slučaj zatezanja:
Slučaj pritiska:
Veza između poprečnih i podužnih deformacija:
Poasonov koeficijent.

## Slide 11
Za eV i ez koji su istog znaka imamo da je

## Slide 12
Za većinu konstrukcionih materijala je
Slučaj zatezanja:
Slučaj pritiska:

## Slide 13
Štap na gornjoj slici je usled zatezanja promenio dimenzije, dok mu je oblik ostao pravilno prizmatičan.
Zadržavanje takvog oblika, upućuje nas na zaključak da kod štapova izloženih zatezanju/pritisku nema ugaonih deformacija (deformacija smicanja).

## Slide 14
Pretpostavka o naponima – Iz ničim neometenog poprečnog deformisanja, imajući u vidu osnovnu pretpostavku o izostajanju međusobnog poprečnog delovanja podužnih vlakana, za napone u štapovima izloženim zatezanju/pritisku, vredi:

## Slide 15
Iz konstantnosti podužne deformacije ez,
proističe i konstantnost normalnog napona sz,
Hukov zakon:

## Slide 16
Uslovi ravnoteže za poprečne preseke štapova izloženih zatezanju/pritisku:
U ovim uslovima imamo

## Slide 17
Ovo važi za
tj. kada su ose x i y težišne, a opterećenje svedeno na podužnu osu z.

## Slide 18
Za uvek pozitivnu površinu poprečnog preseka štapa A, normalni napon sz i presečna normalna sila N su istog znaka.

## Slide 19
Sl. 2.4 Predznak presečnih normalnih sila: slučaj zatezanja (levo) i slučaj pritiska (desno)

## Slide 20
Za
Izrazi za sračunavanje napona i deformacija se uopštavaju i glase:

## Slide 21: 2.3. Slučaj aksijalno opterećenog stepenastog štapa
Na izvesnom, aksijalno opterećenom stepenastom štapu, vodeći računa o njegovoj geometriji i rasporedu opterećenja, pre svega treba označiti polja i nakon toga, primenom metoda zamišljenog preseka, u svakom od polja odrediti presečne normalne sile.

## Slide 22
Sl. 2.5 Primer aksijalno opterećenog stepenastog štapa

## Slide 23
Sl. 2.6 Aksijalno opterećen stepenasti štap sa naznačenim poljima i sa prikazom primene metoda zamišljenog preseka

## Slide 24
Sl. 2.7 Dijagram presečnih normalnih sila

## Slide 25
Za
dobijamo da su:

## Slide 26
Sl. 2.8 Dijagram normalnih napona

## Slide 27
Za
dobijamo da su:
NAPOMENA: Sličan dijagramu napona bio bi dijagram deformacija.

## Slide 28
2.4. Pomeranja i izduženja kod aksijalno opterećenih štapova
Sl. 2.9 Skica uz definisanje pomeranja kod aksijalno opterećenih štapova

## Slide 30
Ovo je aksijalna krutost posmatranog štapa.

## Slide 31
Za stepenasti štap kod kojeg je na svakom i-tom delu presečna poprečna sila
ukupno izduženje bi iznosilo:

## Slide 33
2.5. Diferencijalna veza između presečnih normalnih sila i raspodeljenog
podužnog opterećenja
Sl. 2.10 Primer štapa podužno opterećenog koncentrisanom silom F i neravnomerno raspodeljenim opterećenjem q = q(z)

## Slide 35: 2.6. Štap u homogenom temperaturnom polju
Fizička karakteristika kojom se opisuje osetljivost materijala na promene temperature zove se koeficijent linearnog širenja.
Ovaj koeficijent, označen sa , izražava se u K-1 ili u C-1.

## Slide 36
Sl. 2.11 Štap u homogenom temperaturnom polju
Podužna deformacija štapa od DT:
Za bilo koje z, podužna deformacija iznosi:

## Slide 37
Ukupno izduženje/skraćenje:
Hukov zakon:
zbog slobodnog širenja/skupljanja štapa ne važi.

## Slide 38
Sl. 2.12 Štap u homogenom temperaturnom polju opterećen zateznom silom F

## Slide 40
U opštem slučaju kada su
imaćemo da su:

## Slide 41
Sl. 2.13 Dovoljno (a) i nedovoljno udaljena prepreka (b) na pravcu podužnog širenja zagrejanog štapa

## Slide 42
2.7. Štapovi opterećeni sopstvenom težinom
Sl. 2.14 Viseći štap promenljivog poprečnog preseka, opterećen sopstvenom težinom

## Slide 45
Za z=l, ukupno izduženje l, bi iznosilo:

## Slide 46
Sl. 2.15 Viseći štap konstantnog poprečnog preseka, opterećen sopstvenom težinom

## Slide 49
Sl. 2.16 Stojeći štapovi promenljivog i konstantnog poprečnog preseka, opterećeni sopstvenom težinom

## Slide 50
Presečne normalne sile, normalni naponi, podužne deformacije i izduženja, kod visećih štapova, opterećenih sopstvenom težinom, pozitivne su veličine.
Izrazi za sračunavanje tih veličina koriste se i kod stojećih štapova.
Samo bi kod njih nabrojane veličine bile negativne.

## Slide 51
2.8. Rotacioni štapovi
Sl. 2.17 Rotacioni štap promenljivog poprečnog preseka

## Slide 52
Infinitezimalni element

## Slide 54
Za r=RS, ukupno izduženje RS, bi iznosilo:

## Slide 55
Sl. 2.18 Rotacioni štap konstantnog poprečnog preseka

## Slide 60
Sl. 2.19 Sklop od tri turbinske lopatice (a), sa jednom izdvojenom lopaticom (b), koja je svedena na rotacioni štap promenljivog poprečnog preseka u homogenom temperaturnom polju, na slobodnom kraju opterećena silom F (c)